ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 для более детального знакомства с технологией ЛСТК

- Срок эксплуатации зданий из ЛСТК

Опыт эксплуатации зданий в Европе, Северной Америке и Канаде позволяет говорить о сроке службы в 50 лет, это время существования технологии. В то же время надо понимать, что любое сооружение или механизм служит долго и с честью, только если поддерживается его технически исправное состояние, а монтаж дома проведен изначально в соответствии с требованиями предприятия изготовителя.

Высокая степень надежности строений из ЛСТК обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и температурно-влажностных процессов в отличие от древесины. Время жизни зданий определяется в основном сроком службы металлокаркаса, плитных материалов обшивки, утеплителя. При использовании ЛСТК, термопрофили, которых изготавливаются из оцинкованной стали с нормой расхода цинка 275 г/кв. м, согласно исследованием British Steel, в соответствие с естественной эмиссией цинка, время жизни конструкций составляет порядка 100 лет.

- Жесткостные характеристики стеновой плиты

Как таковые жесткостные и прочностные характеристики стеновых панелей и плит перекрытия с использованием термопрофилей не рассчитываются.

Прочность и жесткость строительных конструкций с использованием термопрофилей рассчитывается для каждого проекта в комплексе на здание с использованием специализированных расчетных программных комплексов (на пример: StruCAD, SCAD, LIRA и т.д.). В данных расчетах учитываются все требования нормативной документации РФ (СНиП, ГОСТ и т.д.) и географическое положение проектируемого здания (ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, сейсмичность района строительства).

По пожарной безопасности стеновые панели и плиты перекрытия соответствуют пределу огнестойкости – REI 45.

- Состав плиты и сертификаты на материалы

Стеновые панели представляют собой конструкцию, состоящую из каркаса, выполненного из оцинкованных холоднокатаных профилей, утеплителя на основе плит из минеральной ваты на базальтовой основе (Isoroc), обшивки по внешней стороне фибритом (фиброцементными плитами) или металлосайдингом с доборными элементами и обшивки внутренней стороны

панели листами ГКЛ по профилю в один или два слоя. Между каркасом панели и слоями обшивки прокладывается ветро- и паро- защитная пленка.

Минеральная вата – это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей, и состоящий из стекловидных волокон и различных не волокнистых включений, в виде капель силикатного расплава и микро обломков волокон.

ЗАО «ИЗОРОК» в качестве сырья используют исключительно горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги, что позволяет обеспечить высокое качество продукции. Основными свойствами минераловатной теплоизоляции марки ИЗОРОК являются негорючесть, высокая тепло- и звукоизолирующая способность, устойчивость к температурным деформациям, негигроскопичность, химическая и биологическая стойкость, экологичность и легкость выполнения монтажа.

- Внутренняя обшивка стеновых панелей

С внутренней стороны стеновые панели обшиваются преимущественно листами ГКЛ различных производителей (в приложении есть все необходимые заключения на листы производства группы предприятий «КНАУФ СНГ»). Данные листы относятся к категории – Г1 (слабогорючие).

- Содержание ядовитых веществ

Все материалы используемые в конструкции стеновых панелей имеют ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ санитарно-эпидемиологические заключения, в которых указывается возможность применения данных материалов, в том числе и при жилищном строительстве.

- Испытания на теплопроводность, паропроводность и т.д.

Теплопроводность: Причина, по которой сталь ранее не использовалась в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию "мостиков холода".

"Мостики холода" образуются в элементах с хорошей теплопроводностью, проходящих по всему поперечному сечению стены, и являются причиной потери значительного количества тепла, а также промерзания внутренней поверхности стены и выпадению конденсата, разрушительно влияющего на конструкцию стены и отделочные материалы.

В конструкциях наружных стен применяются стальные термопрофили с минимальным поперечным сечением, в которых в шахматном порядке прорезаются сквозные канавки для увеличения пути прохождения теплового потока.

Паропроводность: Для предотвращения образования конденсата в теле утеплителя и нормализации процесса парообмена между наружной атмосферой и внутренними помещениями в конструкции стен используется пленка марки «Изоспан» со следующими техническими характеристиками:

| Плотность | Состав | Разрывная нагрузка, прод./попер. | Паро-проницаемость | Водо-упорность | УФ-стабильность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 г/м2 | 100% полипропилен | не менее 190/139 Н/5см | не менее 3500 г/м2/сут | не менее 330 мм.вод.ст. | 3-4 мес. |

- Изоспан А (ветро- влагозащитная мембрана):

| Плотность | Состав | Разрывная нагрузка, прод./попер. | Паро-проницаемость | Водо-упорность | УФ-стабильность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 г/м2 | 100% полипропилен | не менее 130/107 Н/5см | не менее 7,0 м2 час Па/мг | не менее 1000 мм.вод.ст. | 3-4 мес. |

- Изоспан B (пароизоляция):

- Презентация, рассказывающая про технологию ЛСТК

Видеоматериалы, наглядно рассказывающие про технологию ЛСТК, можно просмотреть на официальный интернет сайт компании ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» http://www.mettem-ct.ru/