СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДОМОСТРОЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛСТК

Технология ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) одна из самых передовых в России. Кроме того, она уже более 20 лет используется в Швеции, Канаде, Японии, США, Финляндии, Норвегии. Основное отличие технологии от традиционной панельно-каркасной - использование в качестве несущих конструкций домов стального оцинкованного термопрофиля.

Главное преимущество использования именно таких несущих конструкций - прочность стали. Она характеризуется очень высоким показателем прочности материала к его плотности (для дерева этот показатель почти в 2 раза, а для железобетона в 20 раз меньше, чем для стали).

Панель ЛСТК состоит из оцинкованного стального каркаса, выполненного из термопрофиля, обшитого с внутренней стороны плитой ГВЛ (2 слоя), а с наружной - плитой из фиброцемента. Поверхность панели ЛСТК окрашивается атмосферостойкими красками или облицовывается после сборки различными материалами (керамогранит, фасадные панели, кирпич, сайдинг).

Основные преимущества технологии ЛСТК:

- Использование элементов заводского исполнения

- Монтаж – 5…7 дней

- Численность бригады  - не более 5 человек

- Высокая точность геометрии конструкции дома

- Отсутствие усадки

- Отсутствие мокрых процессов строительства – возможность возведения в любое время года

- Низкая стоимость дома

- Небольшая масса дома – достаточно мелкозаглубленного фундамента

- Дом площадью 150 м2 может быть доставлен при помощи 2-х машин

- Отсутствие тяжелой спецтехники

- Стеновые панели и плиты перекрытия соответствуют пределу огнестойкости – REI 45

- Высокая степень надежности строений обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и температурно-влажностных процессов

- Высокая энергоэффективность сооружения – термическое сопротивление стены 5,5 м2×К/Вт

- Возможность демонтажа и перевозки сооружения, при необходимости, в другое место

- Высокая степень пожарной безопасности сооружений

- Применяемые материалы экологически безопасны

- Долговечность конструкций – опыт эксплуатации в северных районах более 20 лет

- Сейсмоустойчивость до 8 баллов за счет применения легких панелей